ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ И

ОБЗАВЕЖДАНЕ

„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров „ , гр.Момчилград"

## Изкоп за легло на настилка, натоварване и извозване

Преди да започнат изкопните работи, Изпълнителят трябва да маркира точно местата на изкопите.

Изкопите трябва да се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проектната документация. Участъците с по-малка плътност, ако се срещат такива, да бъдат подсилени с трошен камък до постигане на необходимата носимоспособност. Всички разходи свързани с изкопите, ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествената Сметка.

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно, трябва да бъдат отстранявани. Дъното на изкопа да бъде поддържано в ненарушено и  сухо състояние.

Необходимо е да се предвидят и осъществят съответните обезопасяващи мероприятия като временни ограждания и маркиращи сигнали. Изпълнителят изцяло носи отговорност за всички произтичащи от неговата небрежност действия по отношение на безопасността.

Изпълнителят трябва да изнесе изкопаните земни на такова разстояние, каквото и където му бъде указано от Възложителя.

Строителството да се извършва с подходяща за целта строителна техника и механизация.

Забранено е извършването на ръчни изкопни работи при наличие на подпочвени води, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването на изкопа, както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване.

При извършване на ръчни изкопни работи в земни пластове, където има опасност от бързо проникване на вода, да се вземат необходимите мерки, включително изграждане на аварийни площадки, за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно наводняване и да се осигури непрекъснато аварийно изпомпване на водата.

## Доставка и полагане на трошен камък 10см:

Не трябва да се полагат слоевете за основа на настилката, докато от изкопа не се отстранят всички отломки и други ненужни материали.

Основата трябва да се извършва само с одобрени материали, които трябва да бъдат добре трамбовани.

- Доставка и полагане на бетон B10/B15:

Преди да бъде положен бетона има изкопни и насипни работни процеси и подготовка на почвата. Използва се арматура за бетона, която трябва да бъде инсталирана преди бетона да се излее или постави на съответното място. След полагането се подранява със специални гребла, мастари и големи магнезиеви заглаждачи.

- Градински бордюри 8/16/50 см:

БДС EN 1340:2005/AC:2006 - Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване или еквивалент

Бордюрите трябва да са „подпрени” от външната страна на настилката със земно влажен дренажен бетон на 2/3 от височината на бордюра.

Описание: Вибропресовано бетонови изделие

  - Характеристики:

    - устойчиви на високи натоварвания

    - устойчиви на замръзване и луга

- размери - 10/25/50 см.

    - цвят-сив

- Асфалтобетон

Смес от асфалт, пясък и трошен камък. Да се спазва БДС при изпълнението му.

- Парково обзавеждане

а. Дървена пейка с облегалка. Обща характеристика:

Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната  част  е  чрез  болтове  с  оглед предпазване от вандализъм.

Габаритни размери на пейката: Дължина –120 см

Височина – 84 см Дълбочина – 52 см Използвани материали:

За производството на седалката и облегалката е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез

поцинкован, метален резбови обков. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са направени от кух профил 35/35 мм, защитен срещу  действието  на  атмосферни влияния с нетоксични покрития.

Монтажът на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в  бетонен  фундамен.  Връзката  на  конструкцията  на  съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални  пети  и  болтови  връзки  към конструкцията.

б. Кошче за смет

Кошчетата за отпадъци да са от метална конструкция и дървени елементи. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване. Закрепването  на  всички  дървени  детайли  към  металната  част  е чрез  болтове  с  оглед предпазване от вандализъм. Металната кофа за отпадъци  е подвижна и има вътрешна дръжка. Габаритни размери на кошчето: Височина –70 см, Ф –37 см

За производството на кошчето да се използва подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили.Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички останали метални части и елементи да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с грунд и боя за външна употреба.

Монтажът на кошчето към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамент или чрез замонолитване чрез бетонна стъпка.

в. Дървена беседка:

Беседка шестоъгълна да съответ-ства на изискванията на Нормите за проектиране на дървени конструкции („Бюлетин за строителство и архитектура”, бр. 5-6, 1990 г.).

За производството на конструктивните елементи да бъде използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките да са осъществени, чрез поцинкован, метален резбови обков.  Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.

Покривите на беседките да се изработват от дървена конструкция, покрита с OSB и битумни керемиди с цветна посипка. Да издържат на необходимите натоварвания на сняг, вятър и температура.

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва, чрез анкериране в бетонен фундамент по посочения фундаментен план. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.

Част „ЕЛЕКТРО“

Табла

За новото осветление се предвижда монтаж на разпределителни табла, коиито ще се монтират в парка на пилон срещу съществуващ стълб. Ще се захранят с кабел САВТ-СЕ 3х16 мм² от линията за уличното осветление на съществуващия стълб.. В таблата са предвидени два извода (І и ІІ) за парково осветление с кабели САВТ-СЕ 3х4мм2. Таблата са предвидени като негорим заключваем шкаф за монтаж на открито върху пилон. Металния корпус на таблата, пилона и нулевата му шина ще бъдат заземени с 3 кола профилна стомана ф17.2мм L=1500mm. Необходимо е Rз≤10ома.

Всички кабели ще се положат в изкоп 0,9/0,6м и защитят с РVС сигнална лента.

Парково осветление

Включва направата на ново осветление на парка, съгласно разработения архитектурен проект. Ще се осъществи с енергоспестяващи осветителни тела с LED 10W. IP65. Осветителните тела и стълбовете са по избор на Възложителя.

Стоманено тръбен стълб Н=450см

Европейските стандарти: EN 40-1, EN 40-2, EN 40-3-1, EN 40-3-2, EN 40-3-3, 40-5, EN ISO 1461.

Материал: стомана горещо поцинкована

Покритие:  цинковано покритие мин 75 мкр.

Осветление на обособени растителни групи

Заземителна инсталация

Защитното заземление ще се изпълни с заземителни колове от поцинкована стомана ф17,2мм с дължина 1.5м и ще се забият в тревна площ. Необходимото преходно съпротивление да е най много R=10ома. Връзката между заземителните колове и заземителните клеми на таблата да е от поцинкована шина 40/4мм.

- Полиуретанова настилка ЕПДМ - 16 мм

Изисквания за безопасност и методи за изпитване. Полиуретановите настилки се полагат върху изпердашена до гладко армирана бетонова настилка с дебелина съгласно техническия проект. Площта, върху която е излята настилката трябва да бъде оградена с предварително монтирана стоманобетонна конструкция за оградата на игрището. Ако основата е гладка и равна бетонова повърхност се полага грунд от ароматен биндер. След изсъхването му се пристъпва към полагането на пласта. Той е свързан с полагането на черен слой от SBR гранули, които са предварително смесени със специални смоли за настилка, полагане на оцветени SBR гранули, които са предварително смесени със специални смоли за настилка или полагането на   EPDM гранулите, смесени със специален ароматен или алифатен биндер в зависимост от избрания цвят за системата.

Благоприятни атмосферни условия за полагането на подобна настилка са: влажност на въздуха не повече от 30%, температура на въздуха не по-малко от 10 ºС, суха основа с влажност не по-голяма от 10%.

- Стоманени стълбове:

- Профил на стълбовете: 60x40 mm

- Сълбовете се доставят с предварително разпробити отвори, където се поставят специалните болтове тип "кука". Тези болтове минават през целият стълб, а отзад се навива "security" гайка, чиято глава се къса след натягането и остава само конус.

- Всеки стълб се доставя с капачка

АКСЕСОАРИ

- Специални планки за монтаж на стълбовете върху готов фундамент (анкерни планки)

- Специални фиксатори за монтаж на паната към стълбовете

- Наставки: прав кльон, единичен наклонен кльон или двустранен "Y" образен кльон

ПОКРИТИЯ

- Оградните стълбове са поцинковани отвън и отвътре с минимум 275 g/m² и имат полиестерно (PES) покритие минимум 60 микрона според EURO NORM 10326 или са изцяло и само горещо-поцинковани.

- Доставка и монтаж на футболни врати:

- Размери (отвътре): 3x2x1,04 см, диаметър стълбове: 41 мм, тегло: 9,9 кг.

За да допълни гамата футболни врати с още по-иновативни модели, продуктовият мениджър работи в тясно сътрудничество с инженери и дизайнери. Благодарение на обратната връзка на нашите клиенти за гамата Classic Goal, посветихме усилията си на целта да ви предложим топка, гарантираща отлично усещане при игра, устойчивост, безопасност и непобедимо съотношение качество-цена.

- Размери с опаковка: 1098/574/200 мм. Тегло с опаковка: 10,9 кг.

За да гарантираме безопасността на начинаещите млади футболисти, създадохме тази врата с тегло до 10 кг в съответствие с изискванията на френските стандарти.

- Състав. Мрежа: 100% полиестер. Стойка за мрежата: стомана 1,0038. Стълбове: стомана 1,0038 /алуминий 6061 T6 .

При създаването на гамата Classic Goal, проведохме различни тестове, за да гарантираме устойчивостта, стабилността и безопасността на всеки продукт. Например, за да оценим здравината на прдуктите, провеждаме тестове за устойчивост на тегло. Размер L подлагаме на тест с тегло 63 кг, вследствие на който констатираме, че продуктът не се деформира.

- Аксесоари: 6 колчета за фиксиране на трева.

За да тестваме устойчивостта на елементите, които свързват мрежата за конструкцията, провеждаме тест, който възпроизвежда поведението на вратата по време на игра. След 5000 цикъла не констатираме скъсване или повреждане на елементите. Вследствие на наблюденията на терен, разработихме нови тестове за проверка на стабилността. Всички продукти от гамата се тестват за стабилност, като изискването е да не се изместват с повече от 25°.

- Следпродажбено обслужване

Мрежа, стойка за мрежата, колчета.

- Безопасност

Отговаря на стандарт NFS 52-409. Тегло на продукта < 10 кг. Отговаря на изискванията на стандарт EN71-1, 2 и 3.

- Баскетболен кош – комплект ринг, табло и мрежа;

- Размери: табло 116 x 77 x 2,3 см, диаметър на ринга 45 см (вътрешен) / 49 см (външен), кашон 119 X 80 X 16 см.

- Таблото трябва да се фиксира така, че ринга на е на 3,05 м от земята.

- Баскетболен ринг:
- Материал: стомана, 10 мм
- Размер: 7
- Ориентировъчно тегло: 2.00 кг

Баскетболната конструкция да отговаря на изискванията за безопасност - EN 1270.

- Волейболна мрежа:

- Материал - високоустойчив полипропилен

- Дебелина на шнура - 3 мм, без възли.

- Горно филе с ширина 5 см, с 4 мм стоманен кабел.

- Отстрани и отдолу, волейболната мрежа да е обшита с дебел шнур за осигуряване на устойчивост

|  | ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ |
| --- | --- |
| № | Наименование | спецификация |
| 1 | Ученически чинове | 118х45х 76, ЛПЧД заоблен плот и цяла седалка. висококачествено ЛПДЧ и метална основа. |
| 2 | Ученически маси триместни | 180х50 Н=76 см висококачествено ЛПДЧ и конструкция от метал |
| 3 | Стол ученически | Н= 46 см. тръбна метална с тапицерия |
| 4 | Универсален шкаф | 90х40 Н =180 см 1 рафт и четири врати. Изработен е от висококачествено ЛПДЧ |
| 5 | Закачалки за дрехи | 95х30 см. 7 двойни кукички, предназначена за стена. Изработена е от висококачествени ламинирани плоскости |
| 6 | МЕТАЛЕН ГАРДЕРОБ | ТРОЕН С 6 КЛЕТКИ - Изработен от фабрично заварена метална конструкция, прахово боядисана. Към всяка клетка 2 бр. секретни ключа. |
| 7 | ГАРДЕРОБ ЧЕТИРИКРИЛЕН | 104Х38 Н=131 - Всяко от отделение на гардероба с един горен рафт за дрехи, един долен рафт за обувки. Материал - ЛПДЧ. |
| 8 | Универсален шкаф за карти с рафтчета от лявата/дясната страна | 110х50 H=180см четири рафта. Изработен е от висококачествено ЛПДЧ |
| 9 | Универсален шкаф с 6 врати със заключване | 85х42 Н =133 см висококачествено ЛПДЧ |
| 10 | Ученически маси двуместни | 118х55 Н=76 см висококачествено ЛПДЧ и конструкция от метал |
| 11 | Ученически маси двуместни | 118х52 Н=72 см висококачествено ЛПДЧ и конструкция от метал |
| 12 | Ергономични столове | Ергономична седалка и облегалка, изработени от висококачествена еко кожа. Tilt механизъм с възможност за заключване в изходна позиция. Регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Фиксирани метални хромирани подлакътници с меки тапицирани падове. хромирана петлъчева основа с колела за меки повърхности. |
| 13 | Климатик стенен | Инверторен климатик, Монтиране на стена, капацитет за затопляне и охлаждане 24000 BTU, Препоръчителна зона на покритие 50 м², Енергийна ефективност при охлаждане/ отопление А ++, Сезонен коефицент на охлаждане SEER – 6,1: Сезонен коефицент на затопляне SCOP - 4 |
| 14 | Шкаф | 80/39 Н= 187 см 2 рафта и шкафче с две вратички. Изработен от висококачествени ЛПДЧ |
| 15 | Бюро компютърно с отвор за кабели | 140/60 Н= 75см. шкаф и с 2 чекмеджета, който се отварят плавно и безшумно. Бюрото разполага и със специално място за компютър, както и с отвор за кабели. Изработено е от висококачествено ЛПДЧ |
| 16 | Климатик тип колонен | Колонен климатик, капацитет за затопляне и охлаждане мин 24 000 BTU, Препоръчителна зона на покритие 80 м², Енергийна ефективност при охлаждане/ отопление А/, Сезонен коефицент на охлажданеSEER – 6,1: Сезонен коефицент на затопляне SCOP - 4 |
| 17 | Шкаф | 80/30 Н= 180 см 2 рафта и шкафче с две вратички. Изработен от висококачествени ЛПДЧ |
| 18 | Помощна маса | 120/60 Н=75 см висококачествено ЛПДЧ |
| 19 | Учителски бюра | 118/65, Н= 76 см чекмедже и шкаф със заключване. Изработено от ЛПДЧ от висок клас и стабилна метална конструкция |
| 20 | Посетителски стол | седалка и облегалка от многослойна дървесина. Тапициран с еко кожа, метална рамка, прахово боядисана в черен цвят, пластмасови декоративни капаци на седалката и облегалката. |
| 21 | Модулна секция | 250х40 Н= 180 см.Изработено от ЛПДЧ от висок клас |
| 22 | Озвучителна система за училищни актови зали | Двулентово озвучително тяло 2 бр.: Seleniums,12”говорител + 1” титанов драйвер, 400W RMS/800W Program, 50Hz ÷20kHz,Размери (ШхДхВ): 43х40х61 см.; тегло 20 кг.;Бас бокс 2 бр.: Zomax, 18” говорител, 300W RMS/600W Program, 50Hz ÷170Hz;Размери (ШхДхВ): 51,4х56х70 см.;Професионален усилвател 1 бр.: Soundmaster, мощност 750W на канал, Смесителен пулт със 7 канала и ефекти 1 бр.: 5 микрофонни входа, 7 линейни входа, 3 тонкорекции на всеки вход; Професионален микрофон- кабелен 2 бр.: Behringer,динамичен, честотна лента: 40Hz ÷18kH, кардиоидна насоченост, бутон за изключване; Статив за озвучително тяло 2 бр.: дураломиний, телескопичен, 2 m; Статив за микрофон 3 бр.: универсален, телескопичен, 1,8 m, чупещо се рамо; Комплект кабели необходими за функционирането на системата; |
| 23 | Маса компютърна едноместна с изтеглящ се плот | 120х 60 Н = 76 см.Едноместна компютърна маса с възможност за поставяне на компютър отляво и с издърпващ се плот за клавиатура. Изработена е от висококачествено ЛПДЧ и метална конструкция |
| 24 | Маса едноместна ученическа | 70 х 52 Н= 68 см.висококачествено ЛПДЧ и конструкция от метал; заоблен плот и чекмедже |
| 25 | Ученически стол с 3 височини | метална рамка, прахово боядисана Регулиране по височина за 3 възрастови групи. Седалка и облегалка от многослойна дървесина Протектори на краката за защита на подовите настилки. Височина на седалката от 38 до 46 см. Височина на стола от 77 до 85 см. |
| 26 | Бяла магнитна дъска | 120х240 см алуминиева рамка; 5 рафта; |
| 27 | Оборудване на кабинет по химия | триместна маса с химикоустойчив плот - 180х50 Н= 75/88,5 см - 10 бр. учителско бюро с химикоустойчив плот - 150х60, Н= 75 см - 1 бр. помощна маса с химикоустойчив плот - 100х60 Н= 75 см - 5 бр. столове - 26 бр. |
| 28 | Заседателна маса | Маса конферентна четвърт кръг 155Х80 Н=76 СМ - 4 бр. Маса конферентна правоъгълна - 6 бр. 140Х80 Н=76 СМ материал ЛПДЧ |
| 29 | Диван триместен | 180Х80 Н=43/90 СМ, ПДЧ с дебелина 18 мм , ластични колани, дунапрен и полиестерна вата. |
| 30 | Шкаф за учителска стая | шкаф със чекмеджета 130/50 H=110 - 3 бр. шкаф за дневници горна част 130/50 H=90 см. -1 бр. шкаф за материална книга горна част 130/57,9 H=90 см - 2 бр. |
| 31 | Метални стелажи | 110 х 50 х 188 см; Поцинкована кострукция; Безболтова връзка; Регулиране разстоянието между рафтовете |
| 32 | ШВЕДСКА СТЕНА | 300Х90 СМ.материал - дървесина |
| 33 | ТРАМПЛИН | Да е изработен от ЛПДЧ плоскости от висок клас; Дървен гимнастически трамлин; Подходящ за отскок пред коза или други гимнастически уреди;Стандартен размер |
| 34 | КОН С ГРИВНИ ЕСТ. КОЖА | Стандартен размер |
| 35 | КОЗА ГИМНАСТИЧЕСКА | Стандартен размер |
| 36 | ДЮШЕК | 200 Х 100 Х 6 СМ. С ДУНАПРЕН И КОЖА |
| 37 | СКАМЕЙКА | Скамейка изработена от масивна дървесина. Размери: 150 х 30 х 30 см. |
| 38 | Бягаща пътека | Наклон: автоматичен, 15 нива електронно, до 15% Компютър: многоцветен TFT дисплей показващ скорост, време, разстояние, изразходвани калории, сърдечен пулс, наклон и бърз наклон. Програми: вкл. контролираща пулса 6-9 нива на памет Контрол на пулса – ръчно и дистанционно Лента за бягане – двуслойна с размери 53x155cm Абсорбираща система за бягащата повърхност с цел предпазване от травми в кръста, коленете, глезените |
| 39 | Велоергометър | Магнитна система с ръчни настройки за натоварване • Тиха работа • 9 кг. маховик • 32 нива на натоварване • Алуминиева рамка • Големи и удобни балансирани педали • Таймер за сърдечната честота в дръжката • Компютърни функции - време, разстояние, скорост, калории, пулс • 16 програми, включително 1ръчна • Максимално натоварване - 181 кг. • Ергономични дръжки с регулируеми позиции • AC адаптер |
| 40 | Кростренажор | Електромагнитна система за натоварване с електронен контрол • система с V-образно разположени ремъци за осигуряване на тиха и гладка работа • колена с три части с капсуловани INT лагери • регулируема височина на стъпката - мин 3 нива • алуминиеви рамена на педалите • сензори за пулса в дръжките • бутони на дръжките • LCD с подсветка • поставка за бутилки • компютър - време, разстояние,скорост, калории • 16 програми включително 1 ръчна, 4 програми за пулс (55%, 75%, 90%, Tag), пресмятане на телесна мазнина, 4 потребителски програми • транспортни колела • нивелир за пода • компютър • височина на трениращия - 210 см |
| 41 | Ски тренажиор двоен | Подходящ за кардио тренировка, който натоварва равномерно мускулите на ръцете и краката. Външен фитнес уред с размери 110х50х160см, зона за безопасност - 510х350 см |
| 42 | Велоергометър за ръце и крака | Комбиниран кардио уред за открито, който може да се ползва и за рехабилитация. Размери - 100 х 40 см. Зона за безопасност - 250 х 150см. |
| 43 | Фит тренажор | Уред за кардио тренировка, който натоварва коремните мускули, ханша и краката. Техническа информация: - размери Д/Ш/В - 80х65,5х125см - зона за безопасност – 480 х 365,5 см |
| 44 | Тенис на маси | Тенис маса за открито, изработена изцяло от сертифицирана стомана и боядисана с прахова боя. Състои се от два плота и осем крака които се сглобяват посредством болтова връзка. Метална мрежа. Размер на масата в сглобено състояние - 274 x 152 мм, височина – 76 см. |
| 45 | Грация тройна с един въртящ се стол и два въртящи диска | размери Д/Ш/В - 160х160х100 см - зона за безопасност – 460 х 460см |
| 46 | Уред за рехабилитация | Комбиниран външен фитнес уред с колело за раздвижване от едната страна и лост за повдигане от другата. |
| 47 | Степер с разгъвач за крака | размери Д/Ш/В - 140х55х130 см - зона за безопасност – 440 х 355 см |
| 48 | Стрийтфитнес комплект мини с Тарзан неръждаем | Габарити - 350 х 250 см; зона за безопасност - 650 х 550 см |
| 49 | Висилка лакетна опора | Техническа информация: - размери Д/Ш/В - 130х60х140 см - зона за безопасност – 430 х 360 см |
| 50 | Рудер апарат | Техническа информация: - размери Д/Ш/В - 135х80х80 мм - зона за безопасност – 435 х 380 мм |